«Техник – электромеханик по лифтам»

Уровень квалификации: 5

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

Ответьте на вопросы (устно /письменно) 1. Противовес. Устройство и назначение. Порядок замены подвески противовеса 2. Измерение напряжения и тока в цепи. Правила пользования мультиметром. 3. Основные неисправности возникающие при эксплуатации лебедки лифта (на примере одного из типов обслуживаемых лифтов) 4. Проверка пригодности перед применением индивидуальных средств защиты (каска, диэлектрические перчатки, диэлектрическая отвертка, пассатижи с диэлектрическими ручками) 5. Правила оказания первой помощи при поражении электрическим током.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

Ответьте на вопросы (устно /письменно) 1. Последовательность разборки и сборки редуктора лебедки лифта (или лебедки в сборе для безредукторных лифтов). 2. Порядок испытания сцепления тяговых канатов с канатоведущим шкивом при проведении технического освидетельствования 3. Принципиальная электрическая схема пассажирского лифта. Алгоритм работы (на примере обслуживаемых типов лифтов). 4. Устройство грузовых лифтов с распашными дверями. Основные узлы. Их назначение. 5. Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция. Запрещенные методы работы

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

Ответьте на вопросы (устно /письменно) 1. Порядок выявления неисправных узлов лифтового оборудования, кабина не приходит в движение в нормальном режиме при закрытых дверях шахты и кабины. Коды ошибок электронного оборудования, принцип определения неисправностей с их помощью 2. Виды систем управления. 3. Порядок испытания срабатывания ограничителя скорости при превышении скорости движения на 15% при проведении технического освидетельствования 4. Правила безопасного использования монтажного и слесарного инструмента и приспособлений (отвертка, гаечный ключ, съемник, напильник). 5. Порядок оказания первой помощи пострадавшему при кровотечении

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

Ответьте на вопросы (устно /письменно) 1. Последовательность и основные операции при разборке и сборки гидравлических узлов гидравлического лифта. 2. Порядок замены питающего кабеля электродвигателя лебедки. Выбор сечения питающего кабеля в соответствии с мощностью нагрузки. 3. Электрическая принципиальная схема грузового лифта. (на примере одного из типов лифтов, предполагаемых к обслуживанию аттестуемым). Алгоритм работы. 3. Порядок испытания электропривода и тормозной системы на лифте с электрическим приводом при проведении технического освидетельствования 4. Инструкция по охране труда электромеханика по лифтам. Требования безопасности при проведении работ на крыше кабины. 5. Первая помощь при падении с высоты.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5

Ответьте на вопросы (устно /письменно) 1. Необходимый инструмент (приспособления) при замене электропроводки (эл. кабеля). Правила безопасного использования применяемого инструмента Методы укладки и крепления кабелей. 2. Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта. 3. Закон ома. Резонанс напряжений и токов в цепи. 4. Устройство гидравлических лифтов. Основные узлы. Их назначение. 5. Порядок оказания первой помощи пострадавшему при кровотечении

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6

Ответьте на вопросы (устно /письменно) 1. Порядок замены электронных плат в станции управления, необходимый инструмент, меры безопасности и средства индивидуальной защиты. 2. Порядок испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом при проведении технического освидетельствования 3. Устройство пассажирских лифтов с автоматическими дверями. Основные узлы. Их назначение. 4. Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция. Требования безопасности при проведении работ в приямке 5. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при ожогах.

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена Практическое задание №1

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Осуществление ремонта механического/ гидравлического оборудования лифта Трудовая функция: Осуществление ремонта электрического оборудования Задание 1. Произвести разборку ограничителя скорости лифта с целью замены шкива. Задание 2. Произвести измерения напряжения цепи управления лифтом. Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания __________________________________ 2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 3. Вы можете воспользоваться стендами, на которых располагаются части узлов и агрегатов лифтов, необходимыми средства измерений и наборами необходимых инструментов, а так же литературой и нормативно – технической документацией.

Критерии оценки Умение осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта. Умение производить необходимые измерения параметров оборудования лифтов. Умение осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта. Умение применять необходимые инструменты и приспособления. Умение производить слесарные и такелажные работы. Умение производить электромонтажные работы. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Ремонт лифтового оборудования» принимается при достаточной демонстрации уверенных навыков выполнения трудовых действий

Практическое задание №2

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Осуществление ремонта механического/ гидравлического оборудования лифта Трудовая функция: Осуществление эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта Задание 1. Провести эвакуацию пассажира из остановившегося между этажами кабины лифта. Задание 2. Произвести замену шкива натяжного устройства, определить состояние подшипников шкива натяжного устройства Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания __________________________________ 2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 3. Вы можете воспользоваться стендами, на которых располагаются части узлов и агрегатов лифтов, необходимыми средства измерений и наборами необходимых инструментов, а так же литературой и нормативно – технической документацией.

Критерии оценки Умение осуществлять эвакуацию пассажиров из остановившейся кабины лифта Умение осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта. Умение производить необходимые измерения параметров оборудования лифтов. Умение осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта. Умение применять необходимые инструменты и приспособления. Умение производить слесарные и такелажные работы. Умение производить электромонтажные работы. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Ремонт лифтового оборудования» принимается при достаточной демонстрации уверенных навыков выполнения трудовых действий

Практическое задание №3

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Осуществление ремонта механического/ гидравлического оборудования лифта Задание 1. Произвести разборку и сборку редуктора привода дверей кабины. Задание 2. Замена колодок тормозного устройства Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания __________________________________ 2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 3. Вы можете воспользоваться стендами, на которых располагаются части узлов и агрегатов лифтов, необходимыми средства измерений и наборами необходимых инструментов, а так же литературой и нормативно – технической документацией.

Критерии оценки Умение осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта. Умение производить необходимые измерения параметров оборудования лифтов. Умение осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта. Умение применять необходимые инструменты и приспособления. Умение производить слесарные и такелажные работы. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Ремонт лифтового оборудования» принимается при достаточной демонстрации уверенных навыков выполнения трудовых действий

Практическое задание №4

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Осуществление ремонта механического/ гидравлического оборудования лифта Задание 1. Снятие створки ДК. Регулировка привода ДК. Задание 2. Замена магнитных пускателей, контакторов, реле Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания __________________________________ 2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 3. Вы можете воспользоваться стендами, на которых располагаются части узлов и агрегатов лифтов, необходимыми средства измерений и наборами необходимых инструментов, а так же литературой и нормативно – технической документацией.

Критерии оценки Умение осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта. Умение производить необходимые измерения параметров оборудования лифтов. Умение осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта. Умение применять необходимые инструменты и приспособления. Умение производить слесарные и такелажные работы. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Ремонт лифтового оборудования» принимается при достаточной демонстрации уверенных навыков выполнения трудовых действий

Практическое задание №5

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Осуществление ремонта механического/ гидравлического оборудования лифта Трудовая функция: Выполнение работ при проведении освидетельствования лифта в рамках установленных полномочий Задание 1. Снятие створки ДШ. Регулировка зазоров в механизмах верхней балки ДШ. Задание 2. Произвести испытание ограничителя скорости на превышения номинальной скорости. Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания __________________________________ 2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 3. Вы можете воспользоваться стендами, на которых располагаются части узлов и агрегатов лифтов, необходимыми средства измерений и наборами необходимых инструментов, а так же литературой и нормативно – технической документацией.

Критерии оценки Умение осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта. Умение производить необходимые измерения параметров оборудования лифтов. Умение осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта. Умение применять необходимые инструменты и приспособления. Умение производить слесарные и такелажные работы. Умение проводить испытания ограничителя скорости Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Ремонт лифтового оборудования» принимается при достаточной демонстрации уверенных навыков выполнения трудовых действий

Практическое задание №6

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Осуществление ремонта электрического оборудования Задание 1. Подсоединить кабель к двигателю основного привода. Задание 2. Подключить трансформатор цепи управления. Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания __________________________________ 2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 3. Вы можете воспользоваться стендами, на которых располагаются части узлов и агрегатов лифтов, необходимыми средства измерений и наборами необходимых инструментов, а так же литературой и нормативно – технической документацией.

Критерии оценки Умение осуществлять разборку и сборку электрического оборудования лифта. Умение производить электромонтажные работы. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Ремонт лифтового оборудования» принимается при достаточной демонстрации уверенных навыков выполнения трудовых действий